# uzupełnienie osprzętu gniazdkowego i opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Starostwa po Wydziale Geodezji.

| Przedmiar robót |
| --- |
| Budynek Starostwa Powiatowego - Szczytno , ul. Sienkiewicza 1 |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Poszczeg. | Ilość |
|  | WYMIANA OSPRZĘTU GNIAZDKOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO W POMIESZCZENIACH PO WYDZIALE GEODEZJI |  |  |  |
| 1 | KNR 5-08w 0502/10 Wacetob wyd.I 1997 - Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 4 kołkach kotwiących - Geodezja pokój nr 7 i mały korytarzyk. Razem 3 oprawy. | kpl |  | 3 |
| 2 | KNR 4-03w 0606/05 Wacetob wyd.I 1997 - Wymiana opraw świetlówkowych 2x36W - Geodezja pokój nr 7 i mały korytarzyk. Razem 3 oprawy. | kpl |  | 3 |
| 3 | KNR 5-08 0820/01 MGPiB wyd.V 1993 - Kompletowanie opraw świetlówkowycho mocy do 120W | szt |  | 3 |
| 4 | KNR 4-03w 0306/02 Wacetob wyd.I 1997 - Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężęniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym - Geodezja ; pokój nr 1 ( 2gniazdka) , pokój nr 2 ( 1 gniazdko ) , pokój nr 5 ( 1 gniazdko ) , pokój nr 6 (2 gniazdka ). Razem 6 gniazdek. | szt |  | 6 |
| 5 | KNR 5-08w 0902/05 Wacetob wyd.I 1997 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - GNIAZDKA SZT.6 + OPRAWY OŚWIETLENIOWE SZT. 3 . RAZEM 9 PUNKTÓW. | pomiar |  | 9 |
| 6 | KNR 5-08w 0902/01 Wacetob wyd.I 1997 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej - GNIAZDKA SZT.6 + OPRAWY OŚWIETLENIOWE SZT. 3 . RAZEM 9 PUNKTÓW. | pomiar |  | 9 |