SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: Rg 3431/8/09

- Nazwa i adres zamawiającego.

Powiat Szczycieński

ul. Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Tel. 089 624 70 31,    fax. 089 624 70 31,

internet: bip.warmia.mazury.pl/powiat_szczycienski

NIP: 745-18-11-678

REGON: 510742534

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655  z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące rozbiórkę płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie ich do transportu, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych  z budynków mieszkalnych w ilości 187,00 m2,  z budynków niemieszkalnych w ilości 1.108,00 m2  i  z terenu posesji w ilości 3.363,00 m2, położonych na terenie Gminy Wielbark, Powiat Szczycieński.

Kod CPV: 45262660-5  usuwanie azbestu, 45260000-7  roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 90650000-8 usługi usuwania azbestu.

Prace prowadzone będą na terenie Gminy Wielbark w n/w miejscowościach:

| Lp. | Adres | Wyszczególnienie zakresu prac | Ilość płyt do usunięcia w m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12-160 Wielbark ul. 1-go Maja 17 | demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 100 |
|  | 12-160 Wielbark ul. Kopernika 4 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 250 |
|  | 12-160 Wielbark ul. 1-go Maja 18 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 100 |
|  | 12-160 Wielbark ul. Kopernika 12/2 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 45 |
|  | 12-160 Wielbark ul. Kętrzyńskiego 7 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 160 |
|  | 12-160 Wielbark ul. Polna 10a | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 70 |
|  | Kołodziejowi Grąd 15 12-160 Wielbark | demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 240 |
|  | Kołodziejowi Grąd 2 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 200 |
|  | Kołodziejowy Grąd 3 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 65 |
|  | Kołodziejowy Grąd 7 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 230 |
|  | Kołodziejowy Grąd 8 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 150 |
|  | Kołodziejowy Grąd 4 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 423 |
|  | Kołodziejowy Grąd 14 12-160 Wielbark | Demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 125 |
|  | Kołodziejowy Grąd 8 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 120 |
|  | Ciemna Dąbrowa 5 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 100 |
|  | Ciemna Dąbrowa 5a 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu ,transport i unieszkodliwienie | 50 |
|  | Ciemna Dąbrowa 7 12-160 Wielbark | Demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 80 |
|  | Jesionowiec 20 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 200 |
|  | Jesionowiec 30 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 270 |
|  | Jesionowiec 29 12-160 Wielbark | Demontaż płyt z: - budynku gospodarczego - budynku mieszkalnego - przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 115 65 150 |
|  | Jakubowy Borek 4 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu transport i unieszkodliwienie | 150 |
|  | Wyżegi 9 12-160 Wielbark | Demontaż płyt z: - budynku gospodarczego, - budynku mieszkalnego - przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 58 22 |
|  | Wyżegi 4 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 50 |
|  | Łatana Mała 14 12-160 Wielbark | demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 300 |
|  | Kołodziejowy Grąd 14 12-160 Wielbark | demontaż płyt z budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie | 90 |
|  | Urząd Gminy 12-160 Wielbark ul. Grunwaldzka 2 | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 400 |
|  | Kolonia 1 12-160 Wielbark | przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie | 180 |
|  | ul. Chodkiewicza 3 12-160 Wielbark | demontaż płyt z budynku mieszkalnego, transport i unieszkodliwienie | 100 |
|  | Razem | w tym: -budynki mieszkalne -budynki gospodarcze - zdjęty | 4658 187 1108 3363 |

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z poźn. zm) z przepisami wykonawczymi.

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101,  poz. 628 z późniejszymi zmianami) i z przepisami wykonawczymi.

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)  i z przepisami wykonawczymi.

4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 30,  poz. 163 z późniejszymi zmianami)  i z przepisami wykonawczymi.

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury.

Zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 24.08.2009r.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną cześć stanowią załączniki.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oferta – pod rygorem nieważności- powinna być czytelna, napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty była opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być podpisywane.

- Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku dokumentów wielostronicowych Zamawiający dopuszcza możliwość ich potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” na końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie). W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

- Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” opracowanym przez zamawiającego, poprzez jego wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

- Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem zamawiającego oraz napisem: „Oferta na usunięcie płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Wielbark. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.” Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami jak na kopercie zewnętrznej. W przypadku składania oferty wspólnej na kopercie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę oraz nazwę i adres pełnomocnika. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki. Wspólnicy Spółki Cywilnej będą traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać dane mocodawców, pełnomocnika, zakres umocowania., datę udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych.

- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,

- posiadają decyzję administracyjną zezwalającą na wytwarzanie na ternie Gminy Wielbark odpadów azbestowych w ilościach nie mniejszych niż możliwe do wytworzenia w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia,

-  posiadają umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów gwarantującą odbiór odpadów i ich składowanie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

-  dysponują osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie demontażu i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

- wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia, związane z usunięciem odpadów zawierających azbest z ich transportem na składowisko w ilości nie mniejszej niż 25,00 ton każda,

- wykażą, że posiadają co najmniej jeden w pełni sprawny środek transportu wraz ze świadectwem potwierdzającym aktualną legalizację wagi przewoźnej o udźwigu nie mniejszym niż 0,5 Mg,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- posiadają polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.  Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - decyzję administracyjną zezwalającą na wytwarzanie na ternie Gminy Wielbark odpadów azbestowych w ilościach nie mniejszych niż możliwe do wytworzenia w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia,

  - umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów gwarantującą odbiór odpadów i ich składowanie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,

  - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w aktach prawnych,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2002r. nr 197 poz. 1661). Nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi w tym Spółek Cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne,

  - zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Należy wykazać 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia, związane z usunięciem odpadów zawierających azbest z ich transportem na składowisko w ilości nie mniejszej niż 25,00 ton każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Należy wykazać roboty zakończone przed dniem wszczęcia postępowania.  Potwierdzenia muszą dotyczyć wszystkich wyszczególnionych w wykazie robót. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek.

  - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Należy wskazać osoby posiadające przeszkolenie w zakresie demontażu i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek.

  - pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 11, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

  - wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Należy wykazać co najmniej jeden w pełni sprawny środek transportu wraz ze świadectwem potwierdzającym aktualną legalizację wagi przewoźnej o udźwigu nie mniejszym niż 0,5 Mg,

  - polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.,

  - zaparafowany projekt umowy.

W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz w/w dokumentów do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.

W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz wyżej wymienionych dokumentów  do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

A). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

B). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Joanna Wójcicka tel. 089 624 70 31, fax. 089 624 70 31,  pokój nr A 03.

- Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ- bip.warmia.mazury.pl/powiat_szczycienski.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem.

- Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Miejsce i termin składania ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 14.07.2009r. do godz. 1000 w pokoju nr A 03.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach ( wewnętrznej i zewnętrznej) oznaczonych dodatkowo dopiskiem „Zmiana”.

- Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane.

- Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2009r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 214.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Ujawnienie protokółu i ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-  wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o umożliwienie wglądu, przesłanie kopii pocztą, faksem,

- wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty,

- po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce i sposób udostępnienia ofert.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena robót powinna obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  transport na teren rozbiórki, wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty odwiezienia, utylizacji i składowania odpadów, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, koszty zabezpieczeń niezbędnych do realizacji zadania (daszki, zastawy, rusztowania, znaki ostrzegawcze, ogrodzenie terenu robót,  ogłoszenia o utrudnieniach w czasie prowadzonego remontu), podatki poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do obliczenia kosztów demontażu wyrobów zawierających  azbest  należy przyjąć, wagę  1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych równą 17 kg.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty.

Na podstawie art. 87 ust. 2, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek polegające na:

- błędnym obliczeniu kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

- błędnym zsumowaniu w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

- demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych – 5%

- demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych – 15%

C. unieszkodliwienie 1 kg wyrobów zawierających azbest – 80%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Ocena ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

( A1: A2 x 100 pkt x 5% ) + ( B1 : B2 x 100 pkt x 15% ) + ( C1 : C2 x 100pkt x 80% )

Gdzie:

A1 – najniższa zaoferowana cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,

A2 - cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych badanej oferty,

B1 -  najniższa zaoferowana cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych,

B2 - cena demontażu 1 kg wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych badanej oferty,

C1 – najniższa zaoferowana cena  unieszkodliwienia 1 kg wyrobów zawierających azbest,

C2 - cena  unieszkodliwienia 1 kg wyrobów zawierających azbest badanej oferty

Unieszkodliwienie 1 kg wyrobów zawierających azbest obejmuje: przygotowanie azbestu do transportu, transport i składowanie azbestu na wysypisku odpadów niebezpiecznych.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3.  Na podstawie art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy w stosunku, do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy.

7. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

8. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy.

11. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 93 ustawy.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 7 dni.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Podmioty występujące wspólnie będą zobowiązane do dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Załącznikiem do SIWZ jest sporządzony przez zamawiającego projekt umowy.

- Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich  interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami działu VI ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień siwz, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy można wnieść protest do zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest wniesiony po terminie zostanie odrzucony bez rozpatrywania.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- W przypadku wniesienia protestu zamawiający niezwłocznie przekaże kopię protestu wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień siwz zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

- Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień siwz w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

- W postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy Działu VI Rozdział 3 art. 184 – 193 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Protest należy złożyć w dniach pracy zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 730 do 1530.

XXIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną.

XXVII. Informacja o podwykonawcach.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie wszystkich części zamówienia, których wykonanie wykonawca  powierzy podwykonawcom.

Załączniki:

- formularz oferty,

- oświadczenie z art. 22 i art. 24 ustawy,

- oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w aktach prawnych,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- wykaz wykonanych robót,

- wykaz środków transportu,

- projekt umowy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Szczytno, dnia 17.06.2009r.

Zatwierdził:

Starosta Szczycieński

Jarosław Matłach