……………………………                                                                      Załącznik nr 1 do SIWZ   (pieczątka firmowa Wykonawcy)

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AUTOBUSU 19 + 1

| Lp. | Wymagany parametr i wyposażenie samochodu marki ………………………………………………………………….. | Wpisać: TAK/NIE lub podać konkretny parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Silnik: turbo diesel – poj. powyżej 2400 cm |  |
| 2. | Moc: powyżej 140 KM |  |
| 3. | Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa |  |
| 4. | Rozstaw osi: powyżej 4300 mm (przedłużony zwis) |  |
| 5. | Rok produkcji: nie starszy niż 2009r. |  |
| 6. | Dopuszczalna Masa Całkowita: 5.000 kg |  |
| 7. | Norma emisji spalin: min.- EURO 4 |  |
| 8. | Kolor: do uzgodnienia bez dopłaty |  |
| 9. | HOMOLOGACJA – AUTOBUS 19 + 1 |  |
| 10. | Wspomaganie kierownicy |  |
| 11. | ABS / ASR / ESP |  |
| 12. | Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| 13. | Termoizolacyjne szyby |  |
| 14. | Instalacja radiowa z 4 głośnikami + CD/MP3/RDS i antena dachowa |  |
| 15. | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa |  |
| 16. | Drzwi tylne skrzydłowe bez okien |  |
| 17. | Boczne listwy ochronne |  |
| 18. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 19. | Elektrycznie regulowane przednie szyby |  |
| 20. | Fotel kierowcy z pełną regulacją |  |
| 21. | Półka nad przednią szybą |  |
| 22. | Gniazdo 12V w kabinie kierowcy |  |
| 23. | Kierunkowskazy boczne zintegrowane w lusterkach bocznych |  |
| 24. | Uchwyty do mocowania ładunku |  |
| 25. | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej |  |
| 26. | Immobiliser |  |
| 27. | Wysoki dach |  |
| 28. | Przedłużony zwis |  |
| 29. | Tachograf cyfrowy |  |
| 30. | Stabilizator przedni wzmocniony |  |
| 31. | Stabilizator tylny |  |
| 32. | Dodatkowe wygłuszenie hałasu |  |
| 33. | Regulacja kolumny kierownicy |  |
| 34. | Szyba przednia ogrzewana |  |
| 35. | Fotel amortyzowany kierowcy z pełna regulacją |  |
| 36. | Podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej stronie |  |
| 37. | Brak siedzenia pasażera |  |
| 38. | Brak drzwi przesuwnych po prawej stronie |  |
| 39. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |  |
| 40. | Alarm |  |
| 41. | Ogranicznik prędkości do 100 km/h |  |
| 42. | Drugi akumulator z przekaźnikiem rozłączającym |  |
| 43. | Światła przeciwmgielne przednie |  |
| 44. | Wspomaganie ruszania pod górę |  |
| 45. | Złącze do zabudów |  |
| 46. | Przeszklenie przedziału pasażerskiego oprócz drzwi tylnych – szyby panoramiczne przyciemniane pojedyncze wklejane do nadwozia |  |
| 47. | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego |  |
| 48. | Wyłożenie ścian, sufitu tapicerką miękką |  |
| 49. | Parapety wokół okien z tworzywa ABS –łatwozmywalne |  |
| 50. | Wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm |  |
| 51. | 4 wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych |  |
| 52. | Zamontowanie 19 - szt. foteli z zintegrowanymi zagłówkami, fotele w pierwszym rzędzie i środkowy w ostatnim z 3 pkt. pasami bezpieczeństwa, reszta foteli biodrowe pasy bezpieczeństwa, |  |
| 53. | Przystosowanie 4 foteli do łatwego demontażu(w przypadku przewozu 1 osoby na wózku) |  |
| 54. | Fotele w trzech ostatnich rzędach zamontowane na podeście |  |
| 55. | 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy |  |
| 56. | Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych |  |
| 57. | Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych, |  |
| 58. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych, |  |
| 59. | Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach, |  |
| 60. | Dodatkowa gaśnica 2 kg., |  |
| 61. | Tapicerowanie fotela kierowcy w tapicerce foteli przedziału pasażerskiego |  |
| 62. | Obniżenie stopnia wejściowego |  |
| 63. | Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, |  |
| 64. | Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu, |  |
| 65. | Luk dachowy w centralnej części dachu pojazdu, spełniającego rolę wyjścia awaryjnego |  |
| 66. | Wentylator nawiewno-wywiewnego w przedniej części dachu pojazdu |  |
| 67. | Dodatkowe oświetlenie - 3 punkty przedziału pasażerskiego, |  |
| 68. | Lampki przystosowane do jazdy nocnej |  |
| 69. | Oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym, |  |
| 70. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”, |  |
| 71. | Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, |  |
| 72. | Pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim |  |
| 73. | Pomost aluminiowy o dł. 3000mm + wciągarka w celu ułatwienia wprowadzania osoby niepełnosprawnej na wózku ze względu na wysokość podłogi autobusu od ziemi |  |
| 74. | Niezależne ogrzewanie od pracy silnika typu Eberspaecher lub typu Webasto z dwupunktowym rozprowadzeniem - odpowiedniej mocy (5,5 kW) - (sterownie za pomocą mini zegara) |  |
| 75. | Klimatyzacja całego pojazdu - (parownik umieszczony na dachu pojazdu, moc min 10 kW) z nawiewem indywidualnym dla każdego rzędu siedzeń (wylot powietrza wraz z lampką), panel sterowania elektroniczny: |  |
| 76. | Półki na bagaż podręczny |  |
| 77. | Zestaw głośnomówiący do telefonu komórkowego |  |
| 78. | Komplet opon wraz z felgami: letnimi jeżeli w dostarczonym pojeździe założone będą opony zimowe lub zimowymi jeżeli w dostarczonym pojeździe założone będą opony letnie |  |

Zamawiający prosi o podanie parametrów technicznych oraz o nie używanie sformułowań: „jak w specyfikacji” lub „zgodnie ze specyfikacją” lub podobnych.

………………………………………….

( podpis i pieczęć Wykonawcy )